## Slide 1: Tetris
Rupp Arian, Lampert Mathias

## Slide 2: 1. Projekt-Übersicht
**Ziel:** Vollständiges Tetris-Spiel auf ESP32-S3 mit LED-Matrix
**Hardware:**
- ESP32-S3 (Dual-Core @ 240 MHz)
- WS2812B LED-Matrix: 16×24 (384 LEDs)
- SSD1306 OLED Display (Score/Highscore)
- 4 Buttons für Steuerung
**Software:**
- ESP-IDF v5.5.1 (FreeRTOS)
- C Programming
- ~2000 Zeilen Code

## Slide 3: 2. Ursprüngliche Planung
### Was war geplant?
✅ **Core Features (umgesetzt):**
- 7 Tetromino-Typen mit Rotation
- Kollisionserkennung
- Zeilen-Clear mit Score-System
- LED-Matrix Rendering
- Button-Steuerung
❌ **Nice-to-Have (nicht umgesetzt):**
- WiFi-Connectivity
- Webserver für Remote-Play
- Next-Block Preview
- Pause-Funktion
### Zeitplan:
- **Geplant:** 3 Wochen
- **Tatsächlich:** 4 Wochen (Debugging + Optimierung)
---

## Slide 4: 3. Architektur
### System-Design
```
┌─────────────────────────────────────────┐
│ ESP32-S3 (FreeRTOS) │
│ │
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ GameLoop │ │ Controls │ │
│ │ Task (5ms) │◄───┤ (ISR+Queue) │ │
│ └──────┬──────┘ └─────────────┘ │
│ │ │
│ ├──► RMT ──► LED Matrix │
│ ├──► I2C ──► OLED Display │
│ └──► NVS ──► Highscore │
└─────────────────────────────────────────┘
```
### Modul-Struktur:
- **GameLoop:** State Machine, Rendering (60 FPS)
- **Controls:** Button-ISR, Debouncing
- **Grid:** Kollision, Zeilen-Clear, Gravity
- **Blocks:** Tetromino-Definitionen, Rotation
---

## Slide 5: 4. Wichtigste Code-Snippets

## Slide 6: 4.1 ISR + Queue für Buttons
```c
// ISR: Minimale Verarbeitung, nur Queue Push
static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg) {
gpio_num_t gpio = (gpio_num_t)(intptr_t)arg;
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
// Event in Queue schieben
xQueueSendFromISR(s_button_queue, &gpio,
&xHigherPriorityTaskWoken);
// Context Switch wenn höhere Priorität
if (xHigherPriorityTaskWoken) {
portYIELD_FROM_ISR();
}
}
// GameLoop liest Queue mit Debouncing
bool controls_get_event(gpio_num_t *out_gpio) {
gpio_num_t g;
if (xQueueReceive(s_button_queue, &g, 0) == pdTRUE) {
// Software-Debounce: 150ms seit letztem Event?
uint32_t now = xTaskGetTickCount() * portTICK_PERIOD_MS;
if (now - last_pressed[g] > BUTTON_DEBOUNCE_MS) {
last_pressed[g] = now;
*out_gpio = g;
return true;
}
}
return false;
}
```
**Warum ISR + Queue?**
- ISR ultra-schnell (300-500ns)
- Debouncing im Task-Kontext (nicht im Interrupt)
- Keine verlorenen Events
---

## Slide 7: 4.2 Kollisionserkennung
```c
bool grid_check_collision(const TetrisBlock *block) {
for (int by = 0; by < 4; by++) {
for (int bx = 0; bx < 4; bx++) {
// Nur aktive Block-Pixel prüfen
if (block->shape[by][bx] == 0) continue;
int gx = block->x + bx;
int gy = block->y + by;
// Grenz-Checks
if (gx < 0 || gx >= GRID_WIDTH) return true;
if (gy >= GRID_HEIGHT) return true;
// Spawn-Zone erlauben (y < 0 für hohe Blöcke)
if (gy < 0) continue;
// Kollision mit fixierten Blöcken?
if (grid[gy][gx] != 0) return true;
}
}
return false; // Keine Kollision
}
```
**Besonderheit:** Spawn-Zone oberhalb Grid (y < 0) erlaubt
---

## Slide 8: 5. Technische Herausforderungen(1/3)
### Problem 1: Button-Prellen
**Symptom:** Block bewegt sich mehrfach pro Press
**Ursache:** Mechanisches Prellen (1-10ms Bouncing)
**Lösung:**
- Hardware: Pull-up Widerstände
- Software: 150ms Debounce-Filter
```c
if (now - last_pressed[gpio] > 150) {
// Event akzeptieren
}
```

## Slide 9: 5. Technische Herausforderungen(2/3)
### Problem 2: LED-Flackern
**Symptom:** LEDs flackern bei Block-Bewegung
**Ursache:** `led_strip_clear()` jeden Frame → Alle LEDs kurz aus
**Lösung:** Delta-Rendering
- Nur geänderte Pixel updaten
- Statische Blöcke bleiben erhalten
- Vorherige Block-Position in Array speichern
---
### Problem 3: RMT-Timing WS2812B
**Symptom:** Falsche Farben, LEDs reagieren nicht
**Ursache:** WS2812B benötigt präzise Timing (±150ns)
**Lösung:**
- ESP-IDF RMT-Driver nutzen (Hardware-generierte Pulse)
- Timing aus Datasheet: Bit 0: 0.4µs HIGH + 0.85µs LOW
- DMA für automatischen Transfer (CPU-Entlastung)
---
### Problem 4: Gravity nach Zeilen-Clear
**Symptom:** "Schwebende" Blöcke nach Zeilen-Löschen
**Ursache:** Zeilen nach oben kopieren lässt Lücken
**Lösung:** Spaltenweise Gravity
```c
// Nicht-null Werte von unten nach oben packen
for (int x = 0; x < WIDTH; x++) {
int write_y = HEIGHT - 1;
for (int read_y = HEIGHT - 1; read_y >= 0; read_y--) {
if (grid[read_y][x] != 0) {
grid[write_y--][x] = grid[read_y][x];
}
}
}
```

## Slide 10: 5. Technische Herausforderungen(3/3)
### Problem 5: I2C Display not found
**Symptom:** Boot hängt bei Display-Init
**Ursache:** Display nicht angeschlossen oder falsche Adresse
**Lösung:** Graceful Degradation
```c
if (i2c_master_probe(I2C_NUM_0, 0x3C, 1000) != ESP_OK) {
ESP_LOGW(TAG, "No display found, running without OLED");
g_disp = NULL;
return; // Spiel läuft weiter ohne Display
}
```

## Slide 11: 6. Performance-Optimierungen
### Implementiert:
✅ **Delta-Rendering:** Nur geänderte Pixel (~70% Reduktion)
✅ **Hardware-Beschleunigung:** RMT + DMA für LEDs
✅ **ISR + Queue:** Minimale Interrupt-Zeit (300-500ns)
✅ **Task-Prioritäten:** GameLoop Prio 5 (höchste)
### Messwerte:
| Szenario | CPU-Zeit | Anteil |
|-------------------|----------|--------|
| Minimal Loop | 350 µs | 7% |
| Render Frame | 5350 µs | 107% |
| CPU Idle | ~10% | |
| CPU Normal | ~25% | 60 FPS |
### Nicht implementiert (Zukunft):
❌ **Async RMT:** Non-blocking LED-Transfer (würde 11.5ms CPU freigeben)
❌ **Animation-Task:** Zeilen-Clear in separatem Task (GameLoop nicht blockieren)
---

## Slide 12: 7. Besondere Features
### 1. Emergency Reset
- Alle 4 Buttons gleichzeitig 1s halten
- Hard Reset ohne Neustart des ESP32
### 2. NVS Highscore-Persistenz
- Highscore überlebt Power-Off
- Automatisches Speichern bei neuem Rekord
### 3. Dynamic Speed Progression
- 11 Levels (400ms → 50ms Fall-Intervall)
- Basierend auf geclearten Zeilen
- Logarithmische Progression
### 4. Graceful Degradation
- Spiel läuft ohne OLED Display
- Fehlende Hardware wird erkannt und überbrückt
---

## Slide 13: 8. Ergebnisse & Lessons Learned
### ✅ Was funktioniert gut:
- **Responsive Input:** 10ms Latenz (Button → Screen)
- **Smooth Rendering:** 60 FPS ohne Flackern
- **Stabile Performance:** ~25% CPU-Auslastung
- **Robuster Code:** Keine Crashes, Graceful Degradation
### 🔧 Was verbessert werden könnte:
- **Async RMT:** Für non-blocking LED-Updates
- **Next-Block Preview:** Auf OLED anzeigen
- **Pause-Funktion:** State PAUSED hinzufügen
- **Statistiken:** Tracking von Tetris-Count, Max Combo
### 📚 Lessons Learned:
1. **Hardware-Beschleunigung nutzen:** RMT/DMA statt Bit-Banging
2. **ISR minimieren:** Nur Queue-Push, Verarbeitung im Task
3. **Debugging wichtig:** 30% der Zeit war Debugging (Prellen, Timing)
4. **Graceful Degradation:** System sollte mit fehlender Hardware umgehen
5. **Delta-Rendering:** Massive Performance-Verbesserung (~70%)
---

## Slide 14: 10. Zusammenfassung
**Projekt erfolgreich abgeschlossen:**
- ✅ Vollständiges Tetris mit 7 Block-Typen
- ✅ 60 FPS smooth Rendering auf 384 LEDs
- ✅ Responsive Controls (10ms Latenz)
- ✅ Persistente Highscore (NVS)
- ✅ Dynamic Speed Progression
- ✅ ~2000 Zeilen C Code in 11 Modulen
**Technologie-Stack:**
- ESP32-S3 + ESP-IDF v5.5.1
- FreeRTOS Multi-Tasking
- RMT Hardware-Beschleunigung
- I2C OLED Display (LVGL)
**Projekt-Dauer:** 4 Wochen
**Code-Zeilen:** ~2000
**GitHub:** [Link einfügen]

## Slide 15
```
TetrisCode/
├── main/
│ ├── src/
│ │ ├── main.c # Entry Point
│ │ ├── GameLoop/
│ │ │ └── GameLoop.c # State Machine, Rendering
│ │ ├── Controls/
│ │ │ └── Controls.c # ISR + Queue
│ │ ├── PlayingField/
│ │ │ ├── Blocks.c # Tetromino-Definitionen
│ │ │ └── Grid.c # Kollision, Zeilen-Clear
│ │ ├── Score/
│ │ │ └── Score.c # NVS Highscore
│ │ └── init/
│ │ ├── DisplayInit.c # I2C OLED
│ │ └── LedMatrixInit.c # WS2812B Setup
│ └── hdr/
│ └── Globals.h # Konfiguration
└── SYSTEM_DOKUMENTATION.md # 8-Seiten Doku